## Slide 1
机器人关节模组
Robot Joint Module
五大核心组件：电机 · 减速器 · 驱动器 · 编码器 · 抱闸
关节不是“一个会转的电机”，而是在有限空间内平衡力矩、精度、响应、尺寸与可靠性的机电一体化系统。

## Slide 2
Motor & Reducer
动力产生与力矩转换
电机 Motor
把电能转换为旋转机械能，是关节的原始动力来源。机器人常用伺服电机，因为关节需要精确控制位置、速度与力矩，而不仅是“能转”。
决定：动力上限、动态响应、频繁启停能力。
减速器 Reducer
把高速小力矩变成低速大力矩，并提升输出侧控制分辨率。常见类型包括谐波、RV、行星减速器。
权衡：力矩放大 vs. 摩擦、回差、效率损失。

## Slide 3
Driver
让电机按要求工作的控制执行单元
驱动器位于控制命令与电机之间。上层控制器提出目标，例如位置、速度或力矩；驱动器把目标转换为电流、电压与闭环控制动作，让电机真正按要求运行。
它决定关节是否“听话”：响应是否快、控制是否稳、保护是否及时、通信是否可靠。
功率变换
把电源转换为电机需要的相电流/电压
闭环控制
执行位置、速度、力矩控制环
通信与保护
接收总线命令，处理过流/过温等故障

## Slide 4
Encoder & Brake
感知位置，守住安全
编码器 Encoder
为关节提供位置和速度反馈，是闭环控制的“眼睛”。没有反馈，控制器无法确认关节实际到了哪里，也无法修正误差。
价值：精度、重复定位、速度估计、力控基础。
抱闸 Brake
在断电、急停或需要保持姿态时锁住关节，防止重力或外力导致轴下滑。常见于垂直轴、重载轴和安全要求高的场景。
价值：失电保护、姿态保持、系统安全。
反馈保证可控，制动保证可守。

## Slide 5
Summary
关节模组是五类组件协同后的系统能力
电机
动力来源
减速器
降速增矩
驱动器
控制执行
编码器
状态反馈
抱闸
安全保持
关键洞察：机器人关节的竞争力不来自单一零件，而来自电机、传动、功率电子、传感反馈与安全机构的集成平衡。