## Slide 1
机器人关节模组一次讲透

## Slide 2: 机器人关节模组一次讲透
从机电系统视角，拆解机器人关节的构成与设计逻辑
电机 · 减速器 · 驱动器 · 编码器 · 抱闸
Notes: 开场：机器人关节远不止一个电机，它是一整套高度集成的机电系统。标题页奠定全篇的系统工程视角。

## Slide 3: 关节的核心构成
  电机：电能→机械能，提供原始动力
  减速器：降速增矩，提升控制分辨率
  驱动器：控制算法→电信号，执行闭环控制
  编码器：位置反馈，使系统不再「盲转」
  抱闸：断电保持，安全制动
Notes: 五大核心部件的简要总览，帮助听众建立整体框架。

## Slide 4: 电机 + 减速器：动力心脏
  电机天然高速小力矩，关节需要低速大力矩
  减速器是关节的灵魂：
  谐波减速器：高精度、紧凑，适用于上肢
  RV减速器：高刚度、耐冲击，适用于下肢
  行星减速器：准直驱路线，正反向效率高
  核心矛盾：输出能力 vs 控制性能的平衡
Notes: 强调减速器不是纯粹的放大器，它引入摩擦、背隙和弹性，使控制复杂化。

## Slide 5: 驱动器 + 编码器：精准闭环
  驱动器：连接算法与硬件的桥梁
  功率驱动 · 闭环控制（电流/速度/位置环）
  过流/过温保护 · 故障检测
  编码器：双编码器配置
  电机端编码器：高频伺服控制
  输出端编码器：补偿减速器弹性变形
Notes: 高性能关节通常需要双编码器配置，因为减速器并非理想刚体，输出侧信息对高精度控制至关重要。

## Slide 6: 三大技术路线与趋势
三条路线，比减速器的角色差异
  刚性关节：谐波减速器，精度优先
  弹性关节：谐波+弹性元件，精度与安全折中
  准直驱关节：低减速比行星+高性能电机，力控优先
未来趋势
  减速器从「核心放大器」→「系统的一部分」
  关节向智能节点演进：局部控制 · 自诊断 · 安全保护
  行业从定制化走向标准化，成本加速下降
Notes: 三条路线无绝对优劣，取决于应用场景。准直驱路线挑战在于转矩密度和散热。标准化是产业化关键变量。