## Slide 1
ROBOT JOINT MODULE
机器人关节模组一次讲透
从机电系统视角拆解构成与设计逻辑
电机
减速器
驱动器
编码器
抱闸
SYSTEM VIEW
不是单一零件, 而是动力、传动、感知与安全的紧耦合系统。
01
Notes: 开场：机器人关节远不止一个电机，它是一整套高度集成的机电系统。标题页奠定全篇的系统工程视角。

## Slide 2
CORE ARCHITECTURE
关节的核心构成
五大部件共同决定关节的力矩密度、精度、响应与安全边界
01
电机
电能到机械能
提供原始动力与响应上限
02
减速器
降速增扭
决定输出力矩、刚度与背隙
03
驱动器
算法到电信号
执行电流、速度、位置闭环
04
编码器
位置反馈
让控制从开环进入闭环
05
抱闸
断电保持
实现安全制动和姿态保持
能量输入
受控输出
02
Notes: 五大核心部件的简要总览，帮助听众建立整体框架。

## Slide 3
POWER TRAIN
电机 + 减速器：动力心脏
电机提供高速小力矩, 减速器把它转化为关节真正需要的低速大力矩
电机侧
高速小力矩
优势是响应快、效率高；短板是直接输出不足以承担关节负载。
减速增扭
输出侧
低速大力矩
控制性不是免费获得的：摩擦、背隙、弹性会被一起带进系统模型。
谐波 高精度、紧凑
RV 高刚度、耐冲击
行星 低减速比、高效率
03
Notes: 强调减速器不是纯粹的放大器，它引入摩擦、背隙和弹性，使控制复杂化。

## Slide 4
CLOSED LOOP
驱动器 + 编码器：精准闭环
驱动器把控制算法落到电流, 编码器把真实运动带回控制器
驱动器
功率驱动
电流环
速度环
位置环
过流/过温保护
故障检测
闭环控制链路
指令
驱动
运动
反馈
双编码器
电机端编码器
服务高频伺服控制
输出端编码器
补偿减速器弹性变形
04
Notes: 高性能关节通常需要双编码器配置，因为减速器并非理想刚体，输出侧信息对高精度控制至关重要。

## Slide 5
TECH ROUTES
三大技术路线与趋势
刚性关节
谐波减速器
精度优先
弹性关节
谐波 + 弹性元件
精度与安全折中
准直驱关节
低减速比行星 + 高性能电机
力控优先
局部控制
自诊断
安全保护
标准化降本
趋势判断
减速器从“核心放大器”变成系统的一部分，关节模组继续向智能节点演进。
05
Notes: 三条路线无绝对优劣，取决于应用场景。准直驱路线挑战在于转矩密度和散热。标准化是产业化关键变量。